## Slide 1: TLS G3 적용 가이드 문서
ICTK 홀딩스 신원석 수석

## Slide 2: 개요
목적
  TLS 1.2에서 G3 사용을 위한 가이드 문서 이다.
사용 조건
항목 | 설명
TLS 버전 | 1.2
CIPHER SUITE | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
인증서 조건 | ECDSA-SHA256
Platform | WOLFSSL 3.12.X(GPL LICENSE 배포시 소스 공개해야할 의무)
ECC 커브 | secp256r1
적용 OS | 윈도우스,리눅스

## Slide 3: WOLFSSL 적용 배경
TLS 핸들링할 오픈소스 사용
  초기부터 개발할 필요가 없음
  주로 OPENSSL이 많이 사용 됨
OPENSSL
  대부분의 기관에서 사용함
  너무 복잡한 구조
  서버 사용 위주로 개발
WOLFSSL
  OPENSSL 보다 간이한 구조
  임베디드 환경 염두 개발

## Slide 4: G3 적용 방향
WOLF_SSL 라이브러리 내부에 외부에서 정의한 함수 포인터 설정
설정된 함수 포인터가 TLS를 진행 하는 단계별 필요한 곳에서 호출
호출시에 필요한 G3 API 를 호출 시킨다.

## Slide 5: WOLF SSL 구조도
TLS CLIENT
WOFL_SSL 라이브러리
G3 API
TLS SERVER
user_ecc_handling.cpp
내부 TLS API
IEVB-100(ft4222)
RASPBERRY PI

## Slide 6: TLS Flow CHART 1/2
G3
RPI
Server
Get_CHAL
Random[32]
Client hello
Client hello(Client random)
Server hello (server random)
Certificate
Server hello
Server certificate
Server key exchange
Certificate request
Server Key Ex
(ECDHE public key)
Verify with Ext PuK
certificate
Yes/No
Signature
Verify
Yes/No
Server hello done
TLS_connect()

## Slide 7: TLS Flow CHART (2/2)
G3
MCU
Server
Read Data
Dev. Cert.
Dev. Cert.
Certificate
Client key ex
ECDH
SHA(handshake messages)
Client Key Exchange
Sign
Certificate verify
ECDH public
Signature
Certificate verify
Finished
Handshake
Digest
SHA(handshake messages)
Enc/DEC(Finishe msg)
Enc/Dec
Application data
Application data
<TLS handshake Finished>
TLS_send()

## Slide 8: TLS 단계
구분 | tls 상태 | 설명
hand_shake | client_hello | 사용 가능한 cipher suite 전달, client random 전달,서명,해쉬 ,ecc 커브등의 정보 전달
 | server_hello | cipher suite 리스트중 선택 정보,세션 ID전달,server randome 전달
 | Server_certificate | 서버 인증서와 CA 인증서 전달
 | server_key_exchange | 대칭키 교환을 위한 파라메터, 서명 정보와 서명값
 | certificate_request | 인증 타입 리스트 ,서명해쉬 알고리즘 등 전달
 | server_hello_done | 
 | client_certificate | 클라이언트 인증서 전달
 | client_certificate_verify | 특정값을 디바이스 개인키로 서명해서 전달 한다.
 | client_key_exchange | 대칭키 교환을 위한 파라메터
 | finished | 최종 단계시 특정 메시지를 encryption 해서 전달
메시지 전송 | client Encrypted Handshake Message | 교환된 키를 바탕으로 대칭키 암호화 통신
 | server Encrypted Handshake Message | 교환된 키를 바탕으로 대칭키 암호화 통신

## Slide 9: TLS 내부 API 1/2
API 이름 | API 설명 | 파라메터 설명 | 
neo_ssl_import_cert | wolf_ssl 모듈 시작시 g3에 저장되어 있는 인증서롤 로드 하새 모듈에 전달한다. | cert_type | 인증서 종류
 |  | cert | 인증서 값
 |  | pcert_size | 인증서 사이즈
neo_ssl_client_hello | 모듈 내부에서 전달할 클라이언트 랜덤 값을 메모리에 저장 한다. | random | client random 값
neo_ssl_server_hello | 서버로 부터 전달 받은 랜덤 값을 메모리에 저장한다. | random | server random 값
neo_ssl_server_certificate_set_ecdsa_pubkey | 서버 인증서 검증을 위해 공개키를 메모리에 저장 한다. | pubkey_asn1 | 공개키
 |  | size | 공개키 크기
neo_ssl_server_certificate_verify | 인증서에 명시된 공개키를 바탕으로 서명을 검증 한다. | cert_pubkey_asn1 | 인증서 공개키
 |  | pub_size | 공개키 크기
 |  | hash_cert | 인증서의 해쉬 값
 |  | sign_asn1 | 서명값
 |  | sign_size | 서명값 크기
 |  | pverify | 서명 확인 결과
neo_ssl_server_key_exchange_set_peer_pubkey | 서버 키교환시 전달 되는 공개키를 메모리에 저장한다. | peer_pubkey_asn1 | ecdh 서버 공개키
 |  | pub_size | 공개키 사이즈
neo_ssl_server_key_exchange_verify | 서버 키교환시 전달 되는 서명 값을 검증한다. | hash | 서명 대상 해쉬값
 |  | sign_asn1 | 서명값
 |  | sign_size | 서명값 크기
 |  | pverify | 서명 확인 결과

## Slide 10: TLS 내부 API 2/2
API 이름 | API 설명 | 파라메터 설명 | 
neo_ssl_client_key_exchange | 서버로 부터 전달 받은 ecdhe 용 공개키를 g3에 전달 한다. Premaster키 외부로 나오지 않음 | chip_peer_pubkey | ECDH 클라이언트 공개키
 |  | ppub_key | 공개키 크기
neo_ssl_client_key_exchange_export_premaster_key | 모듈 내부 동작을 맞춰 주기 위해 Premaster 사이즈만 전달 한다. | pre_master_key | pre_master_key 임의의 값 복사
 |  | pkey_size | pre_master_key 사이즈
neo_ssl_client_certificate_verify_sign | g3의 내부 개인키를 가지고 서명함 | hash | hash 값
 |  | sign | 서명값
 |  | psign_size | 서명값 크기
neo_ssl_do_finish_get_prf | hand shake 최종 단계에서 master_key 를 가지고 PRF한 값을 encryption 을 해주게 되는데 , masker_key는 g3내부에서 가지고 있기 때문에 해당 prf 를 계산해 준다. | label | PRF 라벨
 |  | hand_shake_hash | hand shake 메시지 해쉬값
 |  | prf | prf 값
 |  | pprf_size | prf 사이즈
 |  | orgmsg | 암호화 대상 메시지
 |  | out | 결과 값
wc_AesCbcEncrypt | 서버에 보낼 메시지를 g3 에서 기존 ecdh 를 통한 내부 master_key 를 바탕으로 tls 규칙에 따라 encryption 해준다. | pout_size | 입력 크기
 |  | orgmsg | 입력 값
 |  | out | 출력값
 |  | pout_size | 출력값 사이즈
wc_AesCbcDecrypt | 서버로 부터 받은 encryption 된 메시지를 g3 에서 기존 ecdh 를 통한 내부 master_key 를 바탕으로 tls 규칙에 따라 decryption 해준다. | pout_size | 입력 크기
 |  | orgmsg | 입력 값
 |  | out | 출력값
 |  | pout_size | 출력값 사이즈
neo_api_verify_mac | 서버 메시지 DECRYPT 시 MAC 값 확인 결과를 내보냄 | ssl_ret | ssl 상에서의 리턴값
neo_api_get_padsize | 서버 메시지 DECRYPT 시 패딩 사이즈를 내보냄 | pad_size | 패딩 사이즈

## Slide 11: TLS 단계별 API 호출
TLS 단계 | api 호출
프로그램 시작 | neo_ssl_import_cert
client_hello | neo_ssl_client_hello
server_hello | neo_ssl_server_hello
server_certificate | neo_ssl_server_certificate_set_ecdsa_pubkey
 | neo_ssl_server_certificate_verify
server_key_exchange | neo_ssl_server_key_exchange_set_peer_pubkey
 | neo_ssl_server_key_exchange_verify
client_certificate_verify | neo_ssl_client_certificate_verify_sign
client_key_exchange | neo_ssl_client_key_exchange_export_premaster_key
 | neo_ssl_client_key_exchange
client_finished | neo_ssl_do_finish_get_prf
Server_finished | neo_ssl_do_finish_get_prf
client Encrypted Handshake Message | wc_AesCbcEncrypt
server Encrypted Handshake Message | wc_AesCbcDecrypt
 | neo_api_verify_mac
 | neo_api_get_padsize

## Slide 12: WOLF_SSL CLIENT 적용
기존 “WOLF_SSL 라이브러리” 사용은 그대로 유지한다.
user_ecc_handling.cpp에 코딩되어 있음
G3 API 를 이용한 “TLS 내부 API” 를 새로 코딩 함
새 api 를 get_user_wc_ecc_functions,set_user_wc_ecc_functions를 통해 설정함
“WOLF_SSL 라이브러리” 동작 하면서 g3_api 가 호출 된다

## Slide 13: 외부 함수 포인터 설정
get_user_wc_ecc_functions
  ST_WC_ECC_FUNCTIONS 구조체를 통해 기존 함수포인터의 값을 가져 온다. (기본 함수 포인터는 dummy 함수)
set_user_wc_ecc_functions
  ST_WC_ECC_FUNCTIONS 구조체 중 필요한 함수 포인터를 설정해서 전달 한다.
ST_WC_ECC_FUNCTIONS
  각 함수 포인터 를 갖는 구조체
typedef struct _tagST_WC_ECC_FUNCTIONS{
//START ECC_STR_COM
PF_WC_AESCBCENCRYPT pf_wc_AesCbcEncrypt;
PF_WC_AESCBCDECRYPT pf_wc_AesCbcDecrypt;
PF_NEO_API_SET_INNER_HEADER pf_neo_api_set_inner_header;
.
.
.
}ST_WC_ECC_FUNCTIONS, *LPST_WC_ECC_FUNCTIONS;

## Slide 14: 사용자 설정
CLIENT 실제 메시지 송수신 부분
  main.c 의 client_test 중 ClientWrite, ClientRead 를 호출 하는 부분 확인
init_user_ecc
  user_ecc_handling.cpp 에 정의 되어 있음
  client_test 초기에 호출됨
  각 “내부 TLS API” 를 정의
  G3_api 중 g3_io_lib 에 io type을 설정 함 (해당 프로젝트는 ievb-100)
  ST_WC_ECC_FUNCTIONS 구조체 내부에 함수포인터로 정의 하여 모듈에 전달

## Slide 15: TLS 인증서
모든 인증서(CA,SERVER,CLIENT)
  ECDSA-SHA256-secp256r1 으로 서명되어 있어야 한다.
CLIENT 인증서
  G3 섹터의 개인키로 서명되어 있어야 함
  G3의 유저 영역에 저장
  초반 CLIENT 시작시 로딩됨
  이후 클라이언트 검증을 할 경우 해당 개인키로 서명해야함 (제공된 공개키를 가지고 서명을 검증 하므로 인증서의 공개키와 개인키의 페어가 맞아야 함)

## Slide 16: 라이브러리
모듈 이름 | 설명
neo_wolf_ssl | 기본 실행 파일
libneo_c_lib | 회사 내부 라이브러리 hexstr 등의 변환을 위해 필요 함
libneo_wolf_ssl | wolf_ssl 라이브러를 g3 를 사용할수 있도록 변형한 라이브러리
libg3_api_lib | g3 칩 api로 api를 명령어를 실제 칩에 전달 하거나 crc 체크 등을 하는 라이브러리
libg3_io_lib | g3 칩이 실제로 동작 하기 위해 실제 io를 실행하는 api , wiringPi 를 통한 i2c ,ieb-100(uart) 보드사용, ievb-100(ft422)의 세가지 모드가 있음 g3_api_lib 가 반드시 있어야 함
libft4222 | ft4222 칩을 제어하는 라이버리리 (라이브러리 당사 제공)
libwiringPi | 라즈베리파이 에서 i2c ,gpio 등을 사용하는 라이브러리(별도설치 필요,윈도우에선 사용 안함)